STUDIE

na úpravu náměstí Míru, ulic Rooseveltova, Kostelní a Masarykova náměstí v Litvínově

Název objektu: 	Návrh na úpravu východní části náměstí Míru, ulic Rooseveltova, Kostelní a Masarykova náměstí v Litvínově

Poloha objektu:	Obec: Litvínov

Katastrální území: Horní Litvínov

Parcelní číslo: 2489, 2476/1, 2555/4 a část parcely 2476/1

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Číslo LV: 1

Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

Záměrem studie je zpracování podkladu pro vypracování záměru pro architektonickou soutěž na revitalizaci východní části náměstí Míru v Litvínově (1), ulici Kostelní (2), ulici Rooseveltova (3), ukotvení Vánočního stromu / Májky (4), vymístění stávajícího kontejnerového stání v přední části náměstí (5). a sjednocení přilehlých pojízdných chodníků (6). Dále by studie měla reflektovat i Masarykovo nám. (7)

Cílem studie je vytvoření řešení, které bude zohledňovat význam místa, jeho okolí, potřeby místních obyvatel, turistů, zájmových skupin, spolků a dotčených organizací. Bude také zohledňovat stávající řešení zbylé části náměstí, kde jsou parkovací místa a městská zeleň. Navržená řešení by měla být dlouhodobě udržitelná.

Zásady řešení

- požadavek na doplnění zeleně, nového jednotného mobiliáře, vodního prvku (příp. řešení využití dešťové vody – vodní prvky, retenční nádrže apod.), uměleckého díla v souladu s aktuálními trendy,

- sjednocující prvky – mobiliář, osvětlení, stromy, záhony, architektonické prvky,

- soulad s architekturou celého náměstí Míru a postranních ulic Rooseveltova a Kostelní,

- koordinace pěší, cyklistické a automobilové dopravy, včetně parkování,

- zkulturnění a zajištění prostoru náměstí Míru pro konání velkých městských akcí, kdy je nutné mít náměstí osazeno pódiem, požadováno řešení řádného a důstojného místa pro osazení vánočního stromu/májky,

- úmysl „vrátit život na náměstí“ – mobiliář a další vhodné prvky pro různé věkové kategorie s cílem zatraktivnit prostor pro obyvatele i v době mimo velké městské akce a vytvořit z tohoto veřejného prostranství místo setkávání, odpočinku, pohybu (posílení pobytové hodnoty),

- odhad investičních nákladů navrhovaných řešení.

Požadavky a cíle zadavatele:

Cílem navrhované revitalizace je nejen připravit prostor pro pohodlný každodenní provoz, posezení a odpočinek občanů, zajištění prostoru pro konání pravidelných opakujících se akcí i mimořádných shromáždění a společenských událostí, ale i posílení sociálně-kulturní role zvažovaného prostoru a lokálního patriotismu, identifikace občanů s městem a posílení pocitu sounáležitosti. Náměstí by mělo plnit funkci místa setkávání, reprezentace a místa k pořádání významných událostí.

V rámci revitalizace je žádoucí ponechat západní část a střed náměstí v původním stavu (vzrostlé stromy, parkoviště, pochozí plocha ze žulových kostek). Povrch ze žulových kostek by bylo vhodné zakomponovat i do východní části náměstí.

V rámci změn jsou navrhovány následující úpravy:

- revitalizace východní části náměstí (v mapě bod č.1), a s tím souvisí odstranění stávající fontány tvořenou mozaikovou stěnou, která byla vyhotovena v roce 1988 akad. malířem Lubomírem Fárkou. V současné době je fontána nefunkční, v zanedbaném stavu, odpadané části mozaiky a žulového „obestavění“, návrh bude řešit i úpravu či odstranění současné výsadby, v prostoru by měla vzniknout plocha k případnému umístění stálého pódia, jeviště či scény pro konání kulturních, společenských a uměleckých akcí a k tomu vhodný typ mobiliáře, zároveň musí být vyřešeno výškové uspořádání terénu, nutno zohlednit povětrnostní podmínky (statickou zkoušku), požadavky na elektroinstalaci podia:

- rozvaděč – 125 A–400 V, 1x 63 A, 1x 32 A

- příprava na rozvaděč, který se bude před každou akcí přidělávat

- zakomponovaný kanál na vedení kabeláže k zvukaři, šíře alespoň 20 cm

- dalším předpokladem bude zakomponování do návrhu i úprava dopravního opatření v ulici Rooseveltově a Kostelní (v mapě bod č.3 a č.2) a vymezení parkovacích stání,

- vymístění veřejného osvětlení z obytných budou v soukromém vlastnictví a jejich umístění v ulicích Rooseveltova a Kostelní,

- v ulici Rooseveltova vede cyklostezka, která následně pokračuje přes náměstí Míru, je žádoucí cyklostezku zachovat, ale změnit její trasu tak, aby průjezd byl přímý, dále vytvořit plochy pro umístění mobiliáře pro odstavení kol,

- do zadní části náměstí zakomponovat výsuvné elektro sloupky pro možnost rozšíření stánkového prodeje,

- vytvoření nového ukotvení vánočního stromu / májky (v mapě bod č.4), v současné době je ukotvení situováno vedle fontány, umístění vánočního stromu na náměstí by měl předcházet průzkum stávajících inženýrských sítí, vzhledem ke složitosti celého problému se nabízejí různé techniky kotvení, např. osazením tubusu v zemi a jeho zabetonování,

- odstranění stávajícího kontejnerového stání na začátku náměstí (v mapě bod č.5), navrhnout různé způsoby zakomponování, např. polopodzemního kontejnerového stání,

- zajistit pojízdný povrch po celé ploše náměstí pro případ nutnosti zásobování stánků, či obchodů.

- otevření prostoru zadní části parkoviště, viz obrázek a vymístění stávajícího veřejného osvětlení, pro možnost umístění vyššího počtu stánků, včetně zajištění oddělení parkovacích míst od zatravněné části, např. keři.

- stávající zdroj pitné vody (pítko), je ve vlastnictví SČVK, je proto nutné prověřit, zda je možné pítko zrušit či nahradit jiným vodním prvkem.

Vedení stávajících inženýrských sítí a VO

Současný stav východní části náměstí

Fontána

Ulice Rooseveltova a Kostelní

Stávající zeleň

Současné umístění kontejnerového stání

Masarykovo náměstí

Příklady prvků pro nový stav

vodní prvek

lavičky

květináče

odpadkové koše

další prvky městského mobiliáře: stojany na kola, informační tabule

pódium

kontejner / kontejnerové stání

Návrh typu kotvení vánočního stromku / májky – tubus zapuštěný do země

Nákladová část

Součástí záměru bude stanovení odhadu investičních realizačních nákladů všech navrhovaných opatření s rozdělením do tří etap:

I. etapa: zadní (východní) část náměstí Míru zahrnující plochu pro konání veřejných akcí, plocha pro parkování (ta by měla zůstat nezměněna, pouze minimální dílčí úpravy), dále chodníky (pěší část) podél obchodů po obou stranách a vstup na náměstí od západní strany vč. kontejnerových stání;

II. etapa: ulice Kostelní a ul. Rooseveltova – dopravní a pěší řešení ulic;

III. etapa Masarykovo náměstí – revitalizace stávajícího prostoru v návaznosti na úpravy předchozích dvou etap (zachování stávající kašny, návrh na úpravy zeleně, doplnění mobiliáře).

Rozsah a členění díla

Záměr bude tvořen grafickou i textovou částí.

Textová část bude obsahovat:

- analýzu lokality v kontextu města;

- urbanisticko-architektonický koncept řešeného území;

- tabulkovou bilanci ploch řešeného území; rozdělení na zastavěné plochy, zpevněné plochy, plochy zeleně;

- objasnění všech souvislostí, které lze pro úroveň studie předpokládat, vzhledem k budoucímu využití areálu (funkční, provozní, technické, …);

V části grafické bude dílo obsahovat:

- situaci širších vztahů,

- urbanistickou situaci v odpovídajícím měřítku,

- situaci funkcí objektů a ploch v území odpovídajícím měřítku,

- vizualizace.