Město Litvínov

se sídlem  Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

## Veřejná zakázka malého rozsahu:

## Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Horní, Vodní, Skalní v Litvínově

## systémové číslo VZ:  P16V00000149

Dodatečná informace zadavatele č.1

Dotazy uchazeče:

- Ul. Skalní – ve výkazu (oddíl zemní práce) nesouhlasí položky „rozebrání dlažeb“ – 3m³  a „kladení dlažby“ 37,5 m².

- Evidentně se musí přepočítat instalace V.O. ve vozovce – po celé trase v lese je vedle vozovky sráz, nelze téměř nikde kopat v zeleném, nad domem p. Reichela se musí rovněž do vozovky vzhledem k vzrostlým dubům a jejich kořenům atd.

- Nesouhlasí schéma zapojení.

- Ul. Horní – stejný problém s instalací V.O. do vozovky, na mnoha místech nelze jinak ( + demontáž svodidel), opět přepočítat výkaz.

- V ul. Skalní a Horní  je třeba přesně vyznačit hranice pozemků jednotlivých majitelů, stávající kabely patrně nepůjdou všude demontovat.

- Ve všech ulicích ve výkazech v části „Elekromontáže – osvětlovací zařízení a svítidla“ jsou položky specifikované pouze „s naložením na dopravní prostředek“

Odpovědi zadavatele:

- Kladení dlažby je v rozsahu 37,5 m² a rozebrání dlažby 37,5 x 0,08m = 3m³. Jednotka vychází z toho jak je u položky v rozpočtovém softwaru uvedena.

- V ul. Skalní je počítáno s umístěním vedení VO ve vozovce 126 m. Konkrétně nad objektem č.p. 391 (p. Reichel) je s vedení ve vozovce počítáno a to z důvodu, že stávající trasa vedení vede přes pozemek 673/16, který je ve vlastnictví p. Reichla. V ostatních místech je počítáno s vedením v zeleni.

- Schéma zapojení souhlasí. Avšak mezi stožáry 85 025 a 85 026 by měla, tak aby byla ve shodě s výkresem situace, kabelová trasa být nová, tj. červenou barvou.

Pro upřesnění: Stávající stožár 85 016 je propojen se stožárem 85 026, který bude demontován a přemístěn a dle PD bude kabel přepojen k vyměňovanému stožáru 85 025 viz. příloha.

- V ul. Horní je z celkové délky trasy 238 m - počítáno s vedením 74 m v komunikaci, 122 m pod betonem, a 42 m v zeleni. S demontáží svodidel počítáno není, v místě svodidel je počítáno s vedením v komunikaci.

- Hranice pozemků i stávající vedení VO je nutno před samotnou realizací nechat vytýčit – toto je zahrnuto v rozpočtu. Ve výkrese je hranice pozemku znázorněna světle modrou barvou - jako katastrální mapa. Tam, kde byly pochyby s hranicí pozemku, byla plocha zaměřena, tj. u objektů č.p. 187 a 391 a v místě nového vedení.

- Z důvodu různých verzí rozpočtového softwaru, se nevyexportoval zkrácený popis položek, který nebyl zahrnut v plném popisu.

Správný popis položek:

- Ul. Skalní

Položka č. 45: Demontáž svítidel výbojkových

Položka č. 46: Demontáž stožáru osvětlení do 12m

Položka č. 47: Demontáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh

- Ul. Horní

Položka č. 37: Demontáž svítidel výbojkových

Položka č. 38: Demontáž stožáru osvětlení do 12m

Příloha: stávající schéma zapojení

Zpracovala: 	Ing. Eva Rambousková, OIRR

V Litvínově dne 27.10.2016