„Minimální technické požadavky.“

| Technický požadavek zadavatele | Vymezení parametru | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Podvozek v KOMUNÁLNÍM PROVEDENÍ: | [obchodní značka / typ / model] |
| Podvozek v komunálním provedení s celkovou hmotností | Max 3500 kg | [hodnota] |
| Konfigurace náprav 4x2 s možností připojení pohonu přední nápravy 4x4 |  | ANO / NE |
| Redukční převodovka |  | ANO / NE |
| Zapínání 4x4 pohonu, redukce a hydrauliky elektromechanicky z kabiny řidiče |  | ANO / NE |
| Standardní rozvor náprav dle výrobce v rozmezí | Max 3000 mm | [hodnota] |
| Průjezdná šířka vozidla | 165 cm | [hodnota] |
| Průjezdná výška vozidla (bez výstražných majáků) | 225 cm | [hodnota] |
| Přední náprava s nezávislým zavěšením kol |  | ANO / NE |
| Přední náprava odpružená vinutými pery s nosností | Min 2300 kg | [hodnota] |
| Zadní náprava odpružená listovými pery s nosností | Min 2300 kg | [hodnota] |
| Motor Euro V vznětový, přeplňovaný o výkonu | Min 75 kW | [hodnota] |
| Kroutící moment motoru vozidla | Min 250 Nm | [hodnota] |
| Zdvihový objem motoru | Max 2000 cm3 | [hodnota] |
| Hodnota maximální rychlosti | Min 90 km /hod |  |
| Minimální hodnota pojezdové rychlosti při zachování pracovních otáček | Max 0,7 km / hod |  |
| Elektronický ruční plyn (ovládání otáček motoru ručně) |  | ANO / NE |
| Celkem 3 okruhy hydrauliky nezávislé na řazení převodových stupňů |  | ANO / NE |
| Jeden nazávislý samostatný pracovní okruh hydrauliky vpředu s rychlospojkami a regulovaným průtokem od nuly do max. pro PŘEDNÍ NÁSTAVBY |  | ANO / NE |
| Min tlak předního pracovního okruhu | 200 bar |  |
| Minimální hodnota maximálního průtoku předního okruhu | 40 litrů / min |  |
| Počet ovládací okruhy vpředu pro přední nástavby (mimo pracovních) | Min 2 |  |
| Jeden nezávislý samostatný pracovní okruh hydrauliky za kabinou s rychlospojkami a regulovaným průtokem od nuly do max. pro ZADNÍ NÁSTAVBY |  | ANO / NE |
| Min tlak zadního pracovního okruhu | 200 bar |  |
| Minimální hodnota maximálního průtoku předního okruhu | 40 litrů / min |  |
| Přepínač pro sloučení předního a zadního okruhu do jednoho celkového okruhu |  | ANO / NE |
| Přední rychloupínací deska DIN se zvedáním a plovoucí funkcí o zvihovém momentu na desce min 5000 N |  | ANO / NE |
| Zapínání pracovních okruhů a ovládání ovládacích okruhů v kabině řidiče |  | ANO / NE |
| Ovládání ovládacích okruhů joystickem |  | ANO / NE |
| Systém pro odtlakování hydraulických okruhů tlačítkem (pro snažší odpojování nástaveb) |  |  |
| Chladič hydrauliky o výkonu min | Min 7 kW |  |
| Nádrž hydraulického oleje s filtrací o objemu | Min 70 litrů |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  | ANO / NE |
| Brzdy vozidla s ABS |  | ANO / NE |
| Kotoučové brzdy na všech kolech |  | ANO / NE |
| Parkovací brzda |  | ANO / NE |
| Pneumatiky vozidla | 225/75 R 16 C | [hodnota] |
| Rezervní kolo samostatně |  | ANO / NE |
| Bez nutnosti močoviny Ad Blue |  | ANO / NE |
| Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem o objemu | Min 70 litrů | [hodnota] |
| Světelná rampa pro činnost předních nástaveb |  | ANO / NE |
| Pracovní LED světlomet vzadu pro provoz hákového nosiče |  | ANO / NE |
| 2 místná kabina s plastovým opláštěním se zadním oknem barva RAL 2011 oranž |  | ANO / NE |
| Nastavitelné sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce |  | ANO / NE |
| Palubní počítač zobrazující okamžitou a průměrnou spotřebu |  | ANO / NE |
| autorádio |  | ANO / NE |
| Klimatizace |  | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná, vyhřívaná zpětná zrcátka |  | ANO / NE |
| Palubní zásuvka 12 V |  | ANO / NE |
| Výstražný teleskopický maják na stativu výsuvný nad a za kabinu |  | ANO / NE |
| Světla denního svícení |  | ANO / NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. |  | ANO / NE |
| Videosystém pro sledování zadního prostoru |  | ANO / NE |
| Technický požadavek zadavatele | Vymezení parametru | Splnění požadavku |
| Nástavba HÁKOVÉHO NOSIČE KONTEJNERŮ: | [obchodní značka / typ / model] |
| Hákový nosič kontejnerů s nakládacím výkonem | Min 2800kg | [hodnota] |
| Šířka „rolen“ 1060 mm |  | ANO / NE |
| Výška háku 900 mm |  | [hodnota] |
| Teleskopické provedení pro nakládání kontejnerů o délce | Min 2300 mm | [hodnota] |
| Bezúdržbové uložení teleskopu |  | ANO |
| Hydraulické jištění kontejneru s výstražnou signalizací na ovládacím panelu |  | ANO |
| Gravitační jištění oka háku kontejner proti samovolnému uvolnění |  | ANO |
| Naváděcí kladky mechanizmu |  | ANO |
| Ovládací panel v kabině s jištěním chybné operace při obsluze na 1,5 m dlouhém kabelu |  | ANO |
| Pohon nástavby pomocí hydrauliky podvozku vozidla |  | ANO |
| Technický požadavek zadavatele | Vymezení parametru | Splnění požadavku |
| Nástavba CHEMICKÉHO SYPAČE VOZOVEK: | Provedení o velikosti 1,2 mš |
| Kontejnerové provedení sypače pro manipulaci na dodaném nosiči kontejnerů |  | ANO / NE |
| Vynášecí skluz a rozmetadlo z nerezové oceli |  | ANO / NE |
| Vynášení posypového materiálu šnekem s hydraulickým pohonem |  | ANO / NE |
| Odlehčovací stříška nad vynášecím systémem |  | ANO / NE |
| Nádrže solanky zapuštěné na bocích sypače |  | ANO / NE |
| Objem sypače pro posypový materiál | Min 1,2 m3 | [hodnota] |
| Objem nádrží solanky | Min 150 litrů | [hodnota] |
| Nerezové provedení čerpadla solanky |  | ANO / NE |
| Elektricky nastavitelná šířka rozhozu posypu |  | ANO / NE |
| Elektricky nastavitelná dávka rozhozu posypu |  | ANO / NE |
| Řídicí systém s ovladačem pro ovládání sypače v kabině vozidla |  | ANO / NE |
| Možnost volby mezi použitím chemického a inertního materiálu |  | ANO / NE |
| Antikorozní ochrana pozinkováním pod dvousložkovým nátěrem |  | ANO / NE |
| Maximální hodnota šířky rozhozu posypového materiálu | Min 5 metrů | [hodnota] |
| Uzavíratelná střecha sypače |  | ANO / NE |
| Nakládací síto sypače |  | ANO / NE |
| Osvětlení rozmetadla |  | ANO / NE |
| Výstražný maják vzadu na nástavbě |  | [hodnota] |
| Pohon sypače pomocí hydraulického systému |  | ANO / NE |
| Barva nástavby RAL 2011 oranžová |  | ANO / NE |
| Technický požadavek zadavatele | Vymezení parametru | Splnění požadavku |
| Nástavba SNĚHOVÉHO PLUHU: | [obchodní značka / typ / model] |
| Čelní šípový sněhový pluh s upínací deskou DIN pro upnutí na sam. pracovní stroj |  | ANO / NE |
| Ocelový samonosný rám pluhu |  | ANO / NE |
| Odpružení pluhu proti nárazu |  | ANO / NE |
| Pryžový břity pluhu s negativním sklonem se středovým kluzákem |  | ANO / NE |
| Možnost nastavení na obě strany, dále do tvaru „V“ a tvaru „Y“ |  | ANO / NE |
| Hydraulické přetáčení +/- každého listu pluhu zvlášť s výchylkou | Min +/- 27 st. | ANO / NE |
| Uchycení na zvedací desce nosiče |  | ANO / NE |
| Odpružení sklopných břitů chránících pluh při zachycení o překážku |  | [hodnota] |
| Pracovní záběr pluhu při maximálním stranovém nastavení v rozmezí | Min průjezdná šířka vozidla | [hodnota] |
| Pracovní záběr pluhu při maximálním stranovém nastavení v rozmezí | Max 200 cm |  |
| Hmotnost pluhu | Max 280 kg | [hodnota] |
| Odstavná noha pro odstavení pluhu |  | ANO / NE |
| Výstražné praporky |  | ANO / NE |
| Barva nástavby RAL 2011 oranžová |  | ANO / NE |
| Technický požadavek zadavatele | Vymezení parametru | Splnění požadavku |
| Kontejner pro BIO materiály |  |  |
| Výška háku 900 mm |  | ANO / NE |
| Délka kontejneru (měřeno od háku) 2600 mm |  | ANO / NE |
| Výška kontejneru 1350 mm |  | ANO / NE |
| Spodní hrany svařeny do pravého úhlu s navařeným sešikmením pro lepší vysypávání, sváry po celé délce |  | ANO / NE |
| Bočnice dělené, dolní polovina pevná z 2 mm plechu, horní polovina sklopná z pletiva s oky 5 cm |  | ANO / NE |
| Zadní plná dvoudílná vrata s dvojím jištěním |  | ANO / NE |
| Přední čelo plné |  | ANO / NE |
| Dno z 3 mm plechu, bočnice, vrata a čelo z 2 mm plechu |  | ANO / NE |
| Barva RAL 2011 nebo RAL 3020 |  | ANO / NE |
| Kontejner pro sypané materiály |  | ANO / NE |
| Výška háku 900 mm |  | ANO / NE |
| Délka kontejneru (měřeno od háku) 2600 mm |  | ANO / NE |
| Výška kontejneru 400 mm |  | ANO / NE |
| Spodní hrany svařeny do pravého úhlu s navařeným sešikmením pro lepší vysypávání, sváry po celé délce |  | ANO / NE |
| Bočnice pevná z 3 mm plechu |  | ANO / NE |
| Zadní plná dvoudílná vrata s dvojím jištěním |  | ANO / NE |
| Přední čelo plné |  | ANO / NE |
| Dno z 3 mm plechu, bočnice, vrata a čelo z 3 mm plechu |  | ANO / NE |
| Barva RAL 2011 nebo RAL 3020 |  | ANO / NE |

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění vymezeného technického požadavku zadavatele.

Uvedení HODNOTY, kde je tak požadováno, vymezuje upřesnění technického požadavku zadavatele dle nabídky uchazeče.

Neuvedení kladné odpovědi ANO nebo požadované HODNOTY představuje neurčitou nabídku a může vést k vyřazení nabídky z hodnocení.

Zadavatel požaduje pro ověření technických požadavků a funkčních vlastností, doložit v nabídce podrobný technický popis, rozměrové výkresy a obrazovou dokumentaci předmětu nabídky.