## Plynový sporák

Plynové vařidlo skládající se z horní vařidlové části a podstavce se čtyřmi sloupky se seřizovatelnými nožičkami a odkládacího roštu. Vařidlovou část tvořenou horním rámem, spolu s bočními a zadní stěnou, jež budou z nerezavějícího plechu a dno. V horním rámu požadujeme čtyři plynové hořáky, ovládané zpředu čtyřmi regulačními kohouty, vybavenými termoelektrickými pojistkami, jež zajišťují bezpečné hoření plynových hořáků. Hlavní uzavírací plynový kohout bude ovládán z pravé horní přední části ovl. panelu klíčem. Z čela pod ovládacím panelem bude umístěna výsuvná odkapní mísa pro přeteklé vařivo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
1 x redukční kroužek
1 x klíč uzávěru plynu

| Vnější rozměry (šxhxv mm) | 900 x 900 x 900 |
| --- | --- |
| Varná plocha (š x hl v mm) | 820 x 660 |
| Počet hořáků | 4 (1 x 3 kW + 3 x 5 kW) |
| Jmenovité napětí | 1/N/PE AC 230 V, 50Hz |
| Tepelný příkon | 18 kW |
| Příkon velkého hořáku | 5 kW |
| Příkon malého hořáku | 3 kW |
| Plyn / kategorie-ZP | G20/II2H3B/P/A1 |
| Plyn / kategorie-PB | G30/II2H3B/P/A1 |
| Přip./ seř. přetlak-ZP | 20/16/7 mbar |
| Přip./ seř. přetlak-PB | 30/26/10 mbar |
| Spotřeba plynu-ZP | 1,8 m3/hod |
| Spotřeba plynu-PB | 1,4 kg/hod |
| Spaliny | 45 m3/hod (300 C) |
| Krytí | IP 34 |