Problémové autobusové zastávky v Litvínově

V 03/2018 byl za účasti zástupce Města Litvínov a DPmML aktualizován stav problematických autobusových zastávek na území města Litvínov vycházející ze zpracování z r. 2015. Tato aktualizace je zpracována v samostatné dokumentaci se situací s očíslováním zastávek.

Výsledkem místního šetření bylo konstatování, že v některých případech byly opravy provedeny, jinde se stav zhoršil, nebo vzniklo nové problematické místo.

S odkazem na výše uvedené zdokumentování došlo k nápravě situace u zastávek č. 1, 2 a 6, nově byly do seznamu zahrnuty zastávky č. 12 a13.

U zastávek č. 7, 7a a 12, u kterých došlo již k značnému vytlačení asfaltového povrchu vozovky (kdy již dochází i ke kontaktu s podvozkem autobusu) bylo odboru NM doporučeno zajistit zjednání alespoň dočasné nápravy v rámci běžné údržby obroušením „ hrbů“.

Jako prioritní k opravám byly vyhodnoceny zastávky č. 3, 5, 5a, 8, 9 a 9a. Návrh způsobu provedení opatření k jednotlivým uvedeným zastávkám je následující:

č.3		Zastávka Janov, pekárny směr Litvínov (ul. Podkrušnohorská)

Nástupiště zastávky je pouze z položených panelů, které jsou již ve značné míře poškozeny (vydrolený beton, nerovná plocha). Zatím došlo jen k opravě živičného povrchu zastávkového jízdního pruhu.

Nutná celková oprava plochy nástupiště zastávky (výměna betonových panelů za standardní povrh z dlažby nebo živice).

č.5		Zastávka Hamr, škola směr Litvínov (ul. Podkrušnohorská)

Povrh nástupiště zastávky je u hrany nástupiště při styku s komunikací ve značné míře poškozen (díry v povrchu nástupiště).

Je potřeba celková oprava poškozených ploch nástupiště.

č.5a		Zastávka Hamr, škola směr Janov (ul. Podkrušnohorská)

Současné umístění zastávky, které bylo změněno při úpravě přechodu pro chodce včetně vybudování středového dělícího ostrůvku je nevhodné. Pokud autobus zastaví podle platných předpisů čelem vozidla u označníku zastávky, stojí zadní část autobusu (cca 2 m) přímo na přechodu pro chodce, zároveň stojící autobus blokuje vozidla jedoucí za ním ve stejném směru až do doby odjezdu ze zastávky. Pokud chce řidič autobus předejít těmto konfliktním situacím je nucen stavět mimo prostor, který je určený zastavení a částečně i vyjíždět mimo komunikaci na přilehlou plochu.

Částečným řešením je posunutí označníku zastávky ze stříšky na samostatný sloupek o cca 2-3 m dopředu ve směru jízdy k vyústění vedlejší komunikace

č.8		Zastávka Litvínov, Jiráskova směr Litvínov, nádraží (ul. Jiráskova)

Současné umístění zastávky není zcela vyhovující. Pokud autobus zastaví podle platných předpisů čelem vozidla u označníku zastávky, stojí zadní část autobusu (cca 1,5 m tedy polovina zadních dveří) mimo prostor zastávky a cestujícím při výstupu ze zadních dveří hrozí nebezpečí pádu do příkopu. Navíc je zastávka umístěna před přechodem pro chodce ve vzdálenosti menší než 5 m, což je v rozporu s ustanovením zákona 361/2000 Sb.

Návrh řešení -  posunout zastávku cca o 3 m zpět a zároveň prodloužit nástupiště zastávky na minimální délku autobusu 12,5 m a to zahrnutím příkopu a rozšířením zpevněné plochy.

č.9		Zastávka Litvínov, sportovní škola směr Litvínov, Citadela (ul. Podkrušnohorská)

Současné umístění zastávky není příliš vyhovující. Pokud autobus zastaví podle platných předpisů čelem vozidla u označníku zastávky, nestačí autobus v celé v délce najet rovnoběžně s nástupištěm a zastávky a částečně blokuje jízdní pruh. Pokud chce řidič předejít tomuto částečnému omezení silničního provozu je nucen zastavit cca 6 m za označníkem zastávky.

Návrh řešení -  přemístění označníku zastávky cca o 6 m dále ve směru jízdy a zároveň upravit hranu zúžení vozovky za přechodem pro chodce tak, aby byl umožněn autobusům plynulejší nájezd do zastávky bez rizika najetí zadní nápravy na obrubu.

č.9a		Zastávka Litvínov, sportovní škola směr Litvínov, Máj (ul. Podkrušnohorská)

Současné umístění zastávky není příliš vyhovující. Pokud autobus zastaví podle platných předpisů čelem vozidla u označníku zastávky, nestačí autobus v celé v délce najet rovnoběžně s nástupištěm a zastávky a částečně blokuje jízdní pruh. Pokud chce řidič předejít tomuto částečnému omezení silničního provozu je nucen zastavit cca 2 m za označníkem zastávky.

Návrh řešení -  přemístění označníku zastávky cca o 2 m dále ve směru jízdy a zároveň upravit hranu zúžení vozovky za přechodem pro chodce tak, aby byl umožněn autobusům plynulejší nájezd do zastávky bez rizika najetí zadní nápravy na obrubu.

Jako samostatná bude řešena zastávka č. 11 (PD zpracována), kde se předpokládá její zahrnutí do koncepce budování parkoviště Koldům.

Projektová dokumentace bude včetně inženýrské činnosti

Se stavebním úřadem bude předjednána potřeba územního rozhodnutí a stavebního povolení