ZÁMĚR

V1901 - Vybudování VO v ul. Vilová (PKH)

Stávající stav:

- úsek s asfaltovým povrchem o délce cca 280 m začínající koncovým bodem před č.p. 184 na ulici PKH a končící v prostoru „náměstíčka“ pozemková parcela p.č. 190/1 v k.ú. Janov u Litvínova

- v celém tomto úseku silnice (cesty) chybí osvětlení

- dotčený úsek se na nachází na pozemcích Města Litvínov kromě prostoru „náměstíčka“ před zahrádkářskou osadou

Situace pozemků se zakreslením stávajícího VO s lampami (červená linie)

Poznámka: Modré šipky označují trasu cca 280 m pro nové vedení CYKY 4J x 16mm2

Požadovaný stav:

- nové veřejné osvětlení bude napojeno na stávající stožár v ul. Podkrušnohorská (naproti domu čp. 184)

- kabelové vedení povede podél místní komunikace cca v délce 280m a bude končit v prostoru „náměstíčka“ před zahrádkářskou osadou pp.č. 190/1 k.ú. Janov u Litvínova

- zpracování PD dle současných standardů

  - umístění cca 8 stožárů

  - stožáry bezpaticové KL 6 – 133/60

  - svítidla LED Titania 20W IP65 3K

  - propojení kabelem CYKY 4J x 16mm2

- zajištění inženýrské činnosti

- vydání příslušného povolení

svítidlo LED Titania

Pozemek (cesta) ve vlastnictví Města Litvínov (žlutě označen objekt a pozemek žadatele)

Pozemek ve vlastnictví Statutárního města Most (žlutě označen objekt a pozemek žadatele)