ZÁMĚR

K1901 Modernizace autobusových zastávek

II. etapa

Zastávka Hamr – Sídliště

Pozemkové vlastnictví v prostoru zastávky Hamr – Sídliště (směr Litvínov)

Poznámka: Zastávka leží na pozemcích Města Litvínov

Situace zastávky Hamr – Sídliště (směr Litvínov)

Současný stav:

X	Současný samostatný (pouze částečně) zastávkový jízdní pruh je zcela nevyhovující, není dostatečně široký ani dlouhý a neumožňuje zastavení autobusu mimo komunikaci.

X	Za současného stavu zastavuje autobus cca 30 cm od nástupní hrany zastávky a hrozí nebezpeční pádu cestujících do této mezery a jejich zranění.

Pohled na zastávku Hamr – Sídliště (na ul. Podkrušnohorská ve směru Litvínov Citadela)

Požadovaný stav:

- Zpracovat dopravní a materiálové řešení zastávky i stání s ohledem na současně platné právní předpisy, s přihlédnutím na nejnovější technologické postupy

- Zajistit projednání s dotčenými subjekty a prověření povolovacího procesu pro následné zpracování samotné projektové dokumentace ve stupni DSP resp. DPS s detailním položkovým oceněním.

  - zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů

  - vyjádření správců sítí v daném území

  - v případě potřeby zajistit podání žádosti o kácení stromů na příslušný odbor životního prostředí

  - zajištění dopravně správních povolení

- Požadujeme, aby studie byla vypracována v souladu se „Strategickým plánem udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova“, tzv. SUMP.

- Řešení je požadováno v souladu s principy bezbariérovosti, bezpečnosti a komfortu cestujících při nastupování i vystupování z prostředků MHD.

  - Navrhnout úpravu zastávky v souladu s ČSN 73 6425-1 pro autobus v délce 12 m, s přihlédnutím k místním poměrům, tak aby autobus v maximální možné míře uvolnil průběžný jízdní pruh a neblokoval průjezd dalších vozidel.

  - Upravit hranu zúžení vozovky za přechodem pro chodce tak, aby byl umožněn autobusům plynulejší nájezd do zastávky, bez rizika najetí zadní nápravy autobusu na obrubu.

  - Preferujeme použití zastávkového betonového panelu.

  - Zajistit nové vodorovné značení.

Zastávky Litvínov „Sportovní škola“

Pozemkové vlastnictví v prostoru zastávek Litvínov „Sportovní škola“

Poznámka: Zastávky leží na pozemcích Města Litvínov

Letecký pohled na zastávky Litvínov „Sportovní škola“

Současný stav:

X	Současné umístění zastávky, které bylo změněno při úpravě přechodu pro chodce, se nejeví jako příliš vyhovující. Pokud autobus zastaví, podle platných předpisů, čelem vozidla u označníku zastávky, nestačí autobus v celé v délce najet rovnoběžně s nástupištěm do zastávky a částečně blokuje svou zadní částí autobusu jízdní pruh. Pokud chce řidič předejít tomuto částečnému omezení silničního provozu, je nucen zastavit cca 6 m za označníkem zastávky.

Pohled na zastávku „Sportovní škola“ (na ul. Podkrušnohorská ve směru Litvínov Citadela)

Požadovaný stav:

- Zpracovat dopravní a materiálové řešení zastávky i stání s ohledem na současně platné právní předpisy, s přihlédnutím na nejnovější technologické postupy

- Zajistit projednání s dotčenými subjekty a prověření povolovacího procesu pro následné zpracování samotné projektové dokumentace ve stupni DSP resp. DPS s detailním položkovým oceněním.

  - zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů

  - vyjádření správců sítí v daném území

  - v případě potřeby zajistit podání žádosti o kácení stromů na příslušný odbor životního prostředí

  - zajištění dopravně správních povolení

- Požadujeme, aby studie byla vypracována v souladu se „Strategickým plánem udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova“, tzv. SUMP.

- Řešení je požadováno v souladu s principy bezbariérovosti, bezpečnosti a komfortu cestujících při nastupování i vystupování z prostředků MHD.

  - Navrhnout úpravu zastávky v souladu s ČSN 73 6425-1 pro autobus v délce 12 m, s přihlédnutím k místním poměrům, tak aby autobus v maximální možné míře uvolnil průběžný jízdní pruh a neblokoval průjezd dalších vozidel.

  - Upravit hranu zúžení vozovky za přechodem pro chodce tak, aby byl umožněn autobusům plynulejší nájezd do zastávky, bez rizika najetí zadní nápravy autobusu na obrubu.

  - Preferujeme použití zastávkového betonového panelu.

  - Zajistit nové vodorovné značení.

Současný stav:

X	Současné umístění zastávky, které bylo změněno při úpravě přechodu pro chodce, se nejeví jako příliš vyhovující. Pokud autobus zastaví, podle platných předpisů, čelem vozidla u označníku zastávky, nestačí autobus v celé v délce najet rovnoběžně s nástupištěm do zastávky a částečně blokuje svou zadní částí autobusu jízdní pruh. Pokud chce řidič předejít tomuto částečnému omezení silničního provozu, je nucen zastavit cca 2 m za označníkem zastávky.

Pohled na zastávku „Sportovní škola“ (na ul. Podkrušnohorská ve směru Litvínov – střed města)

Požadovaný stav:

- Zpracovat dopravní a materiálové řešení zastávky i stání s ohledem na současně platné právní předpisy, s přihlédnutím na nejnovější technologické postupy

- Zajistit projednání s dotčenými subjekty a prověření povolovacího procesu pro následné zpracování samotné projektové dokumentace ve stupni DSP resp. DPS s detailním položkovým oceněním.

  - zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů

  - vyjádření správců sítí v daném území

  - v případě potřeby zajistit podání žádosti o kácení stromů na příslušný odbor životního prostředí

  - zajištění dopravně správních povolení

- Požadujeme, aby studie byla vypracována v souladu se „Strategickým plánem udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova“, tzv. SUMP.

- Řešení je požadováno v souladu s principy bezbariérovosti, bezpečnosti a komfortu cestujících při nastupování i vystupování z prostředků MHD.

  - Navrhnout úpravu zastávky v souladu s ČSN 73 6425-1 pro autobus v délce 12 m, s přihlédnutím k místním poměrům, tak aby autobus v maximální možné míře uvolnil průběžný jízdní pruh a neblokoval průjezd dalších vozidel.

  - Upravit hranu zúžení vozovky za přechodem pro chodce tak, aby byl umožněn autobusům plynulejší nájezd do zastávky, bez rizika najetí zadní nápravy autobusu na obrubu.

  - Preferujeme použití zastávkového betonového panelu.

  - Zajistit nové vodorovné značení.

Zastávky Litvínov „Mototechna“ na ul. PKH

(nové přístřešky)

Pozemkové vlastnictví v prostoru zastávek Litvínov „Mototechna“

Poznámka: Zastávky leží na pozemcích Města Litvínov

Situace zastávek Litvínov „Mototechna“

Pohled na zastávku „Mototechna“ (na ul. Podkrušnohorská ve směru Litvínov – střed města)

Současný stav:

X	chybějící přístřešky pro cestující

Požadovaný stav:

- Obecně jako předchozí řešení (studie, vyjádření, stanoviska, povolení, soulad se SUMP, atd.)

  - Návrh nových průchozích přístřešků pro cestující tak, aby byl zachována průchodnost pro pěší po asfaltových chodnících a celkově odpovídaly zastávky MHD současným platným normám.

  - Zachovat stávající městský mobiliář a zároveň ještě použít integrované lavičky v rámci přístřešků.

  - Řešení je požadováno v souladu s principy bezbariérovosti, bezpečnosti a komfortu cestujících při nastupování i vystupování z prostředků MHD.

  - Navrhnout úpravu zastávky v souladu s ČSN 73 6425-1 pro autobus v délce 12 m, s přihlédnutím k místním poměrům, tak aby autobus v maximální možné míře uvolnil průběžný jízdní pruh a neblokoval průjezd dalších vozidel.

Pohled na zastávku „Mototechna“ (na ul. Podkrušnohorská ve směru Litvínov – Citadela)

Poznámka k navrhovaným řešením:

Zadavatel obecně preferuje, při navrhování nově modernizovaných zastávek, použití silničního zastávkového betonového panelu.

Použití zastávkového betonového panelu v praxi (ilustrační foto)

Pokládka zastávkového betonového panelu (ilustrační foto)

Založení betonového panelu do zastávkového zálivu (ilustrační foto)