Příloha č. 2 k veřejné zakázce "Dodávka osobního služebního automobilu nižší třídy"

List číslo 1 - Vozidlo pro Městský úřad Litvínov
Minimální technické požadavky
kritérium	typ požadavku	splňuje *(ano/ne)
Karosérie pětidveřová - 5.dveře jednokřídlé s otevíráním nahoru	hatchback
Barva vozidla	bílá
Palivo	benzin
Objem motoru	999 cm3
Max. výkon motoru	80 kW
6-stupňová manuální převodovka	ano
Počet míst k sezení	5
Objem zavazadlového prostoru bez sklopených sedaček	300 l
Posilovač řízení	ano
Palubní počítač	ano
Autorádio s Bluetooth	ano
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ano
Kola z lehké slitiny	15"
Rezervní kolo (dojezdové)	ano
Přední mlhové světlomety	ano
Systém ESC	ano
Airbag řidiče a spolujezdce	ano
Imobilizér	ano
Hlavní světlomety Full LED	ano
Funkce automatické "Denní svícení"	ano
Výškově nastavitelný volant	ano
El. ovládání oken vpředu a vzadu	ano
Kontrola tlaku v pneumatikách	ano
Zadní parkovací kamera a parkovací senzory	ano
Gumové koberce	ano
Podlahové koberce	ano
Automatická klimatizace	ano

Funkční a užitné vlastnosti
kritérium	typ požadavku	splňuje *(ano/ne)
kombinovaná spotřeba	nižší než 5 l/100 km
Elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka	ano
Loketní opěrka vpředu	ano
Tónování skel proti slunci	ano
Tempomat	ano
Prodloužená záruka 5 let	ano